## Slide 1: 家庭物聯網平台 基於Raspberry Pi3
31 Oct 2017
ECHONET LITE實驗組
溫永均
詹子寬

## Slide 2: INDEX
Abstract
ZigBee網路架構
配線圖
XBEE 模組設定
XBEE API Frame
NODE RED程式設計
Conclusion

## Slide 3: Abstract
為實現簡易的家庭物聯網實驗,而構想規劃以下感測器資訊收集平台
主要閘道器採用RASPBERRY PI3,對外INTERNET通訊使用WI-FI,對家庭內的感測器通訊使用RS232或ZIGBEE無線電通訊
採集家庭室內的溫度/溼度資訊,使用HTU21D(或DHT11) Sensor
採集家庭室內的配電箱電源功率計,可以得到每天的用電量資訊
採集家庭戶外的空氣品質,採用SHARP 粉塵感測器,因放置距離較遠而使用ZIGBEE無線傳輸訊號方式
在Dashboard顯示所有感測到的資訊,將數據可視化

## Slide 4
家庭物聯網實驗架構圖
HTU21D
濕度/溫度計
電源消耗
感測器
SHARP GP2Y10
空氣品質感測器
RS232
I2C
ZIGBEE
雲端
MQTT通訊協定

## Slide 5
ZigBee網路架構

## Slide 6
此次使用XBEE模組進行以下項目
如何架構網路
了解ZIGBEE網路術語名詞
以XBEE模組實現無線ADC傳輸為目標,並了解如何設定XBEE傳輸參數

## Slide 7
IEEE 802.15.4小組及ZigBee聯盟制定ZigBee標準的關係

## Slide 8
ZigBee/802.15.4 具有以下特性：
標準版XBEE 100 公尺以內、傳輸率250 Kbps(另有PRO版)
通訊標準為802.15.4
採用128位元的AES加密技術
有三種操作頻帶共27 個通道提供三種資料傳輸速率：
  2.4GHz頻帶有16 個通道,資料傳輸速率為250 Kbps(全球)
  915 MHz頻帶有10 個通道,資料傳輸速率為40 Kbps(美)
  868 MHz頻帶有1 個通道,資料傳輸速率為20 Kbps(歐)
低功率消耗,因為資料傳輸速率低及極短之執行週期且有睡眠模式
網路連接之拓樸方式可選用星狀、點對點或叢集樹狀
支援16 位元短位址和64 位元延伸位址定址方式
使用類似於IEEE 802.11之CSMA/CA 之碰撞避免機制

## Slide 9
實現Zigbee組網的模組,XBEE+USB轉接板

## Slide 10
0~1.2Vdc
USB
2.4GHz
RF radio
End Device
Coordinator
設計目標,實現如下圖,XBEE點對點傳輸
網路拓墣
Coordinator
End Device

## Slide 11
CH（通訊頻道）：連線設備的頻道
ID（PAN識別碼）：連線設備的PAN識別碼
DH（目標高位址）：連線對象的高位址
DL（目標低位址）：連線對象的低位址
MY（16位元位址）：用戶自訂的位址
SH（裝置序號－高）：裝置的出廠高位序號
SH（裝置序號－低）：裝置的出廠低位序號
XBEE專有名詞解釋

## Slide 12
每一個ADDR代表是一個XBEE模組

## Slide 13: 配線圖

## Slide 14
SHARP DUST SENSOR Vout
將DUST SENSOR 的輸出分壓1/4,
再連接至DIO3 (ADC IN)
5V連接至
DUST SENSOR Vcc
GND
使用行動電源
供應USB轉板 5V運作電源
XBEE模組連接至DUST SENSOR

## Slide 15
HTU11D溫濕度感測模組Pin 定義

## Slide 16
也可使用另一款DHT11溫濕度感測模組(本次實驗的程式未寫入功能)
配線圖
PI3
GPIO PORT

## Slide 17
HTU21D I2C連接位置
將Htu21d 的3.3V GND SDA SCL 接腳連至下圖位置

## Slide 18
DHT11 GPIO連接位置
將5V GND GPIO接腳連至下圖位置
10K OHM
Pull up for DHT11

## Slide 19
PZEM-04為AC電壓電流感測模組,RS232傳輸介面
RS232轉USB
電流感應器
感應基板

## Slide 20
PZEM-04配線圖
配線圖
RS232
轉
USB
PI3
USB PORT

## Slide 21
XBEE模組設定

## Slide 22
使用XBEE通訊模組,需先下載XCTU軟體來設定參數https://www.digi.com/products/xbee-rf-solutions/xctu-software/xctu

## Slide 23
首先設定Coordinator的XBEE模組,將XBEE模組插入USB PORT,按照下圖開啟COM通訊位置

## Slide 24
設定Coordinator XBEE COM通訊參數

## Slide 25
每個ZIGBEE網路都
要有一個且唯一
的協調者
自定ID及頻道,
Coordinator要與
End Device設定相同
允許加入網路

## Slide 26
End Device的位址

## Slide 27
API格式

## Slide 29
最後按下Write,將所有設定參數寫入XBEE模組內就算完成設定

## Slide 30
設定完成的Coordinator XBEE模組插入PI3 USB PORT

## Slide 31
接下來設定End Device XBEE COM通訊參數

## Slide 32
與Coordinator設定相同
End Device取消此項

## Slide 33
Coordinator的位址

## Slide 34
傳輸格式

## Slide 35
電壓取樣
I/O 取樣

## Slide 36
取樣間隔時間

## Slide 37
最後按下Write,將所有設定參數寫入XBEE模組內就算完成設定

## Slide 38: XBEE API Frame

## Slide 39
收到的封包內容:
7E,00,12,92,0,13,A2,0,43,78,FF,79,36,6A,01,01,00,10,00,00,10,CE
欄位Byte用途解釋:
7E:START BYTE
0012:Data Length,資料欄位長度,不包含Start Byte，Data Length Byte本身及Checksum Byte
92:Frame Type,代表此筆API Frame的用途功能,92為資料取樣功能
0013A2:XBEE有64位元（MAC位址）和16位元（自訂位址）兩種格式。MAC位址分成高（High）,低（Low）兩部份,高位址一定是0013A200
004378FF79:366A:64Bit Address低位址
366A:16Bit Address
連接於PI3的Coordinator接收到End Device(Sensor Node)的封包解說如下

## Slide 40
01:Receive Option
01:Don't care
0010:Digital Mask,設定XBEE模組欲作用的數位IO腳位(參考下圖解說)
00:Analog Mask,設定XBEE模組欲作用的類比Input腳位(參考下圖解說)
0010:取樣的數位IO資料(相對應Digital Mask的設定位置)
CE:Checksum,用FF減去所有的資料欄位總和
位址

## Slide 41: NODE RED程式設計

## Slide 42
NODE-RED flow 1
A
B
C1
D
E
C2

## Slide 43
NODE-RED flow 2
F
G
H
I
J
K
L

## Slide 44
Palette需要新安裝的項目

## Slide 45
因為PI3有四個USB PORT,我們要確認插入的USB裝置代號為何
首先移除插在PI3 USB PORT的USB裝置(如XBEE或USB轉RS232板)
在命令列模式執行dmesg|grep tty,抓取裝置代號
直接看最後一行,應該要顯示disconnected from ttyUSB0

## Slide 46
將USB裝置插入PI3 USB PORT
在命令列模式執行dmesg|grep tty,抓取裝置代號,
直接看最後一行,顯示attched to ttyUSB0
確認ttyUSB0為你正在插入的裝置代號

## Slide 47
XBEE RX node 設定
SerialPort裝置代號一定要先確認
Convert ADC勾選,並且在Value REF
ADC輸入電壓上限1200(等於1.2V)
其餘參數照右圖設定
A

## Slide 48
Function node for dust sensor
將XBEE RX的PAYLOAD轉換為msg1的payload
並且賦予msg1一個topic name “dust”
B

## Slide 49
Dashboard node for dust sensor顯示單位設定
Value format於}}後方mg/^m^3為dust的單位
C1

## Slide 50
Mqtt out node for dust設定
Topic名稱可自行定義
C2

## Slide 51
Htu21d node i2c for humidity sensor通訊設定
D

## Slide 52
DHT11 (or DHT22) node for humidity設定(本次程式未導入)
選擇GPIO18

## Slide 53
Mqtt out node for humidity設定1
E

## Slide 54
Mqtt out node for humidity設定2

## Slide 55
Serialport node in for power meter設定
須注意Split的參數在不同的周邊應用時設定值會不同,
參數需大於ack的反應時間,一般都是自行try and error得到此數值
F

## Slide 56
Function node for power meter內容
G

## Slide 57
Function node for power meter解說
因為NODE-RED的Palette有現成的library解決了通訊程式和時序判斷的問題,所以我們只需要對封包做檢查和判斷就能完成內容擷取了
首先檢查封包長度是否為7bytes
若是,再檢查封包的byte 0(header)是否為0xa0
若是,將byte 3 除10即為ac電壓的小數點第一位(.10),再加上電壓整數位byte 2(123),就是ac_v電壓顯示值,如123.10 Vrms
將結果輸出於function node 的port 0位置,其餘port不輸出數值
接下來的電流,功率,瓦時程式與上述做法相同以此類推

## Slide 58
Function node 1 for power meter
將讀取ac電壓的指令由rs232送出
New Buffer括號內容為設定參數,請詳閱說明書
H

## Slide 59
Function node 2 for power meter
將讀取ac電流的指令由rs232送出
I

## Slide 60
Function node 3 for power meter
將讀取ac功率的指令由rs232送出
J

## Slide 61
Function node 4 for power meter
將讀取ac瓦時的指令由rs232送出
K

## Slide 62
Serialport out node for power meter設定
L

## Slide 63
最後,Dashboard 顯示各sensor的數據

## Slide 64
Conclusion

## Slide 65
藉由此篇文章可以學習如何使用各種傳感器及,及使用XBEE無線傳送資料
透過XBEE無線傳輸,取代所有有線的RS232傳輸
朝星狀、樹狀網路發展IoT
將來實驗以Wi-SUN取代ZigBee
結合ECHONET LITE等標準,發展IoT

## Slide 66: Thank you 